## Slide 1: مدیریت نمونه در آزمایشگاه میکروب شناسی
دکتر محمد رهبر
رئیس بخش میکروب شناسی آزمایشگاه مرجع سلامت
آذر ماه 1403

## Slide 2: مقدمه
هدف از این دستورالعمل شرح روش های جمع آوری نمونه های رایج بالینی ، رنگ آمیزی گرم ، نحوه کشت و تفسیر نتایج آنها در آزمایشگاه میکروب شناسی بالینی است
اساس و اهمیت بالینی
جمع آوری مناسب نمونه ها ی باليني برای آزمایش های میکروبیولوژیکی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در جمع آوری نمونه از دستورالعمل های استاندارد باید استفاده کرد. این دستورالعمل باید برای كاركنان آزمايشگاه و کلیه پرسنل بیمارستان که مسئولیت جمع آوری نمونه را دارند قابل دسترس باشند. در ضمن پرسنل گروه پزشکی که با نمونه های بیماران سروکار دارند در معرض عفونت های شغلی از قبیل هپاتیت وسایر عوامل عفونی می باشند. ظروفی که درب آنها شل بوده ویا اگر نمونه داخل آنها نشت کرده باشد موجب ابتلای حمل کنندگان نمونه وپرسنل بیمارستان به عوامل عفونی می گردد

## Slide 3: درخواست آزمايش
رخواست برای انجام آزمایش به همراه نمونه باید به صورت کتبی و یا الکترونیکی به آزمایشگاه ارسال گردد در فرم درخواست اطلاعات زیر باید درج شده باشند و مشخصات بیمار به تفضیل وشامل موارد زیر باشد
نام بیمارستان وشماره پذیرش
شماره تخت ونام بخش \
نام پزشک معالج
نام و نام خانوادگی
جنس
تاریخ تولد/سن
آدرس ودر صورت لزوم شماره تماس
کد ملی
در صورتی که خانمی حامله باشد در فرم قید شود

## Slide 4: اصول کلی جمع آوری نمونه برای کشت
1-نمونه را ازمحل واقعی عفونت جمع آوری کنید واز آلودگی آن با فلور طبیعی بافت های مجاور و ترشحات اجتناب نمائید.
2- نمونه را در زمان مناسب جمع آوري کنید (بعنوان مثال جمع آوری خلط در صبح زود برای آزمایش از لحاظ باسیل اسید فاست مناسب است) .
3-حجم نمونه باید کافی باشد. از ظروف وابزار مناسب واستریل استفاده نمائید. ظرف نمونه گیری نباید نشتي داشته باشند ودر صورت لزوم از محیط کشت انتقال مناسب استفاده شود. ( ویال های انتقالی بيهوازی برای جداکردن باکتریهای بیهوازی ، محیط کشت انتقالی استوارت برای کشت های معمولی ،کری بلر برای کشت مدفوع و ( Viral Transport Medium VTM ) برای کشت ویروس ها وکلامیدیا بكار مي روند. تمامي محیط های کشت وابزار مورد استفاده را از لحاظ تاریخ انقضا بررسی کنید.

## Slide 5: اصول کلی جمع آوری نمونه برای کشت
4-تمونه تا حد ممکن قبل از شروع درمان آنتی بیوتیکی جمع آوری شود.
5-نمونه را بطور کامل برچسب زده و فرم درخواست نمونه را کاملا تکمیل نمائید در ضمن محل اصلی که نمونه از آنجا گرفته شده است ذکر گردد. (بعنوان مثال نمونه زخم از پای چپ )
6- در حداقل زمان ممکن نمونه به آزمایشگاه ارسال گردد.
7-موقع گرفتن نمونه سعی کنید که با فلور طبیعی پوست آلوده نگردد. ابتدا از الکل 70% وسپس از کلروهگزایدین 2% ویا تنتور ید 2-1% استفاده کنید 2 دقیقه صبر کنید تا اثرات ضد عفونی کنندگی آنها اعمال گردد

## Slide 6: اصول کلی جمع آوری نمونه برای کشت
برای هر نوع درخواست از محیط انتقال مناسب آن استفاده گردد بعنوان مثال اگر درخواست کشت بيهوازی شده باشد از محیط انتقال مخصوص بیهوازی استفاده شود . محیط های کشت انتقال ویروسی برای باکتریها مناسب نمی باشند ویا در خواست نمونه از لحاظ باسیل اسید فاست نباید در محیط کشت بیهوازی انتقال یابد

## Slide 7: معیار های رد نمونه
1-اگر اطلاعات موجود در روی برچسب نمونه وفرم در خواست باهم مغایرت داشته باشند
2-اگر نمونه در ظروف نامناسب ویا دمای نامناسب حمل شده باشد
3- مقدار نمونه برای آزمایش درخواست شده کافی نباشد
4-نمونه نشت کرده باشد
5-بزاق برای کشت خلط مناسب نمی باشد از خلطی که با سرفه کردن عمیق ویا القا ئي جمع آوری شده باشد استفاده نمائید.

## Slide 8: معیار های رد نمونه
-نمونه های متعددی از قبیل ادرار ،مدفوع و خلط كه از یک بیمار که در یک روز ارسال شده باشد. .مگر اینکه از دو نقطه آناتومیکی متفاوت باشند .بعنوان مثال از یک بیمار ممکن است دو نمونه ادرار ، یک نمونه ادرار میانی و یک نمونه ادرار جمع آوری شده بروش سیستسکوپی در یک روز به آزمایشگاه ارسال شود هر دونمونه باید کشت داده شوند ولی اگر هردونمونه نمونه ادرار میانی باشند فقط بر روی یک نمونه کار شود .ویا مثال دیگر اگر دو نمونه خلط از یک بیمار یک نمونه در صبح و دیگری عصر به آزمایشگاه ارسال گردد .فقط نمونه اول بیمار باید کشت داده شود شود ولی اگر از همان بیمار در یک روز دو نمونه ارسال شود که یکی خلط و دیگری BAL باشد هم خلط بیمار و هم BAL باید آزمایش شوند.

## Slide 9: معیار های رد نمونه
نمونه هائی که داخل فیکساتور باشند
7-سواب های خشک شده
8-نوک کاتتر های فولی
9-ادرار ویا خلط 24 ساعته از لحاظ کشت باکتری وقارچ
10-نمونه ادراری که بیش از دو ساعت در دمای اتاق مانده باشد
11-مایعاتی که در لوله های درب پنبه ای جمع آوری شده باشد
12-نمونه های سواب جهت کشت بیهوازی در محیط انتقالی بیهوازی ارسال نشده باشند

## Slide 10: معیار های رد نمونه
-نمونه های کشت مدفوع از بیمارانی که بیش از 3 روز در بیمارستان بستری شده باشند برای کشت ارزش ندارندر( در این بیماران بایستی مدفوع از لحاظ وجود توکسین کلستریدیوم دیفيسلی بررسی شود)
14- در خواست کشت بیهوازی برای نمونه های واژینال ، سرویکال وادرار (مگر نمونه سوپرا پوبیک )
در صورت رد نمونه ، بايد با پزشک و یا پرستار بخش در اسرع وقت تماس گرفت وآنها را از علت رد نمونه آگاه ساخت.
توجه: تمامي نمونه هايي را كه به روش تهاجمي جمع آوري شده اند و امكان گرفتن نمونه مجدد را نداشته باشنداز لحاظ ميكروبيولوژيكي بررسي كنيد ولي موقع ارسال جواب به پزشك اشكال نمونه را ذكر كنيد. .

## Slide 11: معیار های رد نمونه
پس از جمع آوری نمونه و ارسال آن به آزمایشگاه میکروب شناسی ، پرسنل آزمایشگاه باید فرایند کار روی نمونه را شروع کنند. هر آزمایشگاه باید دستورالعمل های لازم را در خصوص نحوه کار روی نمونه که اغلب شامل رنگ آمیزی گرم ، کشت و ایزولاسیون ، تفسیر نتایج ، تعیین هویت وانجام آزمایش سنجش حساسیت ضد میکروبی ( آنتی بیوگرام ) و گزارش دهی هستند را داشته باشند.

## Slide 12: رنگ آمیزی گرم
.رنگ آمیزی گرم قدم اول و یک امر حیاتی در آزمایشگاه میکروب شناسی می باشدکه متاسفانه انجام آن در بعضی از آزمایشگاه ها کم رنگ شده است .نتایج رنگ آمیزی گرم در خصوص نمونه هايي که بویژه از نقاط استریل بدن گرفته شده باشند از قبیل نمونه مایع مغزی نخاعی در انتخاب آنتی بیوتیک مناسب ودرمان خیلی ارزش دارد. از سوی دیگر از نتایج رنگ آمیزی گرم می توان در تفسیر نتایج کشت استفاده بهینه کرد. در این دستورالعمل بطور خلاصه نحوه نمونه گیری ، ارسال ،رنگ آمیزی گرم ، کشت و تفسیر نمونه هائی که بطور رایج به آزمایشگاههای میکروب شناسی ارسال می شوند توضیح داده شده است . برای اطلاعات بیشتر و همچنین روش های تعیین هویت و آنتی بیوگرام سویه های جدا شده از نمونه های بالینی به کتابهای مرجع که در آخر این نوشتار آمده است رجوع شود.

## Slide 13: نتایج و تفسیر
1--وضعیت کلی اسمیر را با بزرگنمایی کم (X10 ) ارزیابی کنید.
الف-دقت نماییدکه اسمیر بطور مناسبی رنگ بري شده باشد. بسته به نوع نمونه، زمینه عموما بایـد شـفاف یـاصـورتی باشد. اگر در نمونه گلبول هاي سفید وجود داشته باشند ، بایدبه صورت گرم منفی ظاهر شـوند.رسـوب هـاي نـازك سـوزنی شـکل کریستال ویوله رابا باکتري هاي میله اي شکل گرم مثبت اشتباه نگیرید.
ب- دقت نمایید ضخامت اسمیر مناسب باشد. براي تفسیر مناسب،گستره نباید بیش از یک سلول ضخامت داشته و روی هم افتادگی سلول نباید مشاهده شود.
2- اسمیرهای تهیه شده از نمونه های بالینی را جهت بررسی موارد زیر با بزرگنمايي کم بررسی کنید.
.

## Slide 14: نتایج و تفسیر
ب-تعداد سلولهای اپی تلیال ،باکتریهای فلور طبیعی که ممکن است نشان دهنده جمع آوری نا مناسب نمونه باشد.
3-فیلد های متعددی از اسمیر رابا عدسی ایمرسیون از نظر وجود میکروارگانیسم مشاهده و به شیوه زیر گزارش کنید
الف- در صورت عدم مشاهده هرگونه میکروارگانیسم ، هیچ میکروارگانیسم مشاهده نشد
ب- در صورت مشاهده میکروارگانیسم ،تراکم و مورفولوژی آنها را شرح دهید.

## Slide 15: رنگ آمیزی گرم
-مقادیر مربوط به سلول ها و میکروارگانیسم هاي مشاهده شده را گزارش دهید برای این منظور معمـولا از سیسـتم هـاي کمـی استفاده می شود و بصورت عددی و یا توصیفی بیان می شود.
بصورت عددی
الف + 1 ( rare or occasional ) 1> در هر فیلد روغن ایمرسیون
ب- +2 ( few ) 5 -1 عدد در هر فیلد روغن ایمرسیون
ج-+3 ( moderate ) 30-6 عدد در هر فیلد روغن ایمرسیون
د- +4 (( heavy 30< در هر فیلد روغن ایمرسیون
الف-پس از ثبت نتایج رنگ آمیزی گرم لام ها را به مدت کافی برای مرور و تائید نگهداری کنید.
ب- روغن اضافی روی لام را خالی و به آرامی پاک کنید .
ج- لام ها را جهت اهداف آموزشی بایگانی کنید.

## Slide 16: نکات مهم
- نتايج رنــگ آميــزي گــرم را در ارتبــاط بــا ســاير يافتــه هــاي بــاليني و آزمايشــگاهي اســتفاده كنيــد. ازروش هاي اضافي ديگر (مثل رنگ آميزي هاي خاص،اسـتفاده از محـيط هـاي انتخـابي و غيـره) بـرای تائید اطلاعات بدست آمده از اسميرهاي رنگ شده گرم استفاده نماييد.
به كارگيري دقيق روش انجام آزمايش و معيارهاي تفسير براي كسب نتايج صحيح نياز مي باشد. تفسیر نتایج رنگ آمیزی گرم ارتباط زيادي با آموزش و مهارت تشخیصی مشاهده كننده لام دارد.

## Slide 17: رنگ آمیزی گرم
مشاهده ميكروارگانيسم در لام گرم براي كشت هاي منفي ممكن است ناشي از آلودگی معرف ها ، سایر لوازم، وجود عوامل ضد ميكروبي ياعدم رشد ارگانيسم ها تحت شرايط كشت معمول (محيط كشت، اتمسفر و غيره) باشد.
نتايج رنگ آمیزی گرم كاذب ممكن است مربوط به ناكافي بودن مقدار نمونه يا تأخير در ارسال آن باشد.
.نتایج رنگ آمیزی گرم نادرست ، ممکن است مربوط به کیفیت نامناسب جمع آوري نمونه باشد.
4-ممکن است گاهی واکنش رنگ آمیزي گرم با کلنی هاي خیلی تازه در مقایسه باکلنی هاي کهنه تر متفاوت باشـد. وقتـیکه اسمیرها از ساب کالچر 24-18 ساعته تهیه می شوند ، زمانی که سلول هاي باکتریایی در فـاز لگـاریتمی رشـدهسـتند ،مورفولوژي اغلب باکتري ها در رنگ آمیزي گرم،دربهترین شرایط می باشد.

## Slide 18: استفاده از محیط کشت
اغلب محیط کشت های مورد استفاده در آزمایشگاه های باکتریولوژی بصورت تجاری قابل دسترس می باشند این محیط های کشت یا بصورت پودر بوده که خود پرسنل آزمایشگاه طبق دستورالعمل های موجود مبادرت به ساخت محیط کشت می کنند و یا بصورت آماده مصرف ( Ready to use ) ازشرکت های تولید کننده خریداری می کنند. تهیه محیط کشت در آزمایشگاه ویا خریداری آن بصورت آماده مصرف بستگی به امکانات آزمایشگاه ، بودجه و تعداد نمونه های کشت دارد.

## Slide 19: استفاده از محیط کشت
. در صورت خرید محیط های کشت بصورت آماده مصرف باید از شرکت های تولیدی که دارای تائیدیه از آزمایشگاه مرجع سلامت و یا ادراره تجهيزات هستند خریداری شوند و موقع خرید مستندات کنترل کیفی را نیز می توانید از فروشنده در خواست کنید . محیط کشت های مورد استفاده در آزمایشگاه اغلب بصورت جامد، مایع و نیمه جامد هستند که هر کدام کاربرد خاص خودشان را دارند.انتخاب محیط کشت بستگی به نوع نمونه دارد وباید از محیط کشت های استفاده نمود که پاتوژن های بالقوه موجود در نمونه بتوانند در آن رشد کنند.

## Slide 20: روش های کشت و ایزولاسیون
روشهای متداول تعیین هویت باکتریها بستگی به ، بدست آوردن کلنی های ایزوله یا به اصطلاح تک کلنی دارد. .بسیاری از نمونه های بالینی حاوی مخلوطی از ارگانیسم های مختلف هستند لذا آنها را در محیط کشت جامد بصورت خطی ( streak ) کشت می دهند تا هر ارگانیسم موجود در نمونه بصورت کلنی منفرد رشد کنند.روش ایزولاسیون شامل كشت خطی از یک لوپ سیمی از جنس فولاد ، نیکروم ویا لوپ یکبار مصرف می باشند.انتخاب نوع لوپ بستگی به نوع نمونه و نتیجه مورد انتظار دارد.

## Slide 21: کشت و ایزولاسیون
روش کشت خطی در پلیت یک روش عملی و سریع می باشد. هدف از روش کشت خطی در پلیت رقیق کردن نمونه به منظور بدست آوردن کلنی های ایزوله می باشد. هر دو نوع لوپ فلزی و یا نیکروم و یا یکبار مصرف به این منظور کفایت می کند.
نیکروم نباید برای باکتریهای بیهوازی استفاده کرد. در اغلب موارد قسمتی از نمونه در قسمت فوقانی از یک چهارم پلیت قرار می دهند. روش قرار دادن نمونه به پلیت بستگی به نوع نمونه دارد اگر نمونه مایع باشد از پی پت پاستور ویا سرنگ و سوزن استفاده می کنند و یک یا دو قطره از نمونه را در اولین قسمت از یک چهارم پلیت قرار می دهند. نحوه کشت ادرار استثنا است و بصورت کمی کشت داده می شود

## Slide 22: روش های کشت و ایزولاسیون
اگر نمونه با سواب ارسال شده باشد آنرا بصورت غلطیدن در ناحیه ای به وسعت دو سانتی متر مربع ودر یک چهام اول پلیت تلقیح کنید.برای تلقیح نمونه های مدفوع و خلط بجای لوپ از یک سواب استفاده کنید. پس از قراردادن نمونه در روی پلیت ابتدا لوپ را حرارت داده و صبر کنید خنک شود. لوپ را بین انگشت شست و انگشت اشاره گرفته و آنرا بصورت خطی از ناحیه یک چهارم اول بطرف ناحیه یک چهارم دوم کشت خطی دهید سپس پلیت را نود درجه چرخانده و همین روش را با کشت دادن خطی از ناحیه دوم به سوم تکرار کنید و نهایتا دوباره 90 درجه پلیت را چرخانده و از ناحیه سوم بطرف ناحیه چهارم کشت خطی دهید.در بین فواصل کشت لوپ را حرارت دهید . مگر اینکه نمونه خیلی کم ویا محیط کشت مورد استفاده انتخابی باشد

## Slide 23: روش های کشت و ایزولاسیون
بعنوان مثال در مواردی از قبیل کشت مایع نخاع و سایر مایعات استریل بدن نباید بهیچ وجه در فواصل کشت خطی دادن لوپ را حرارت داد در حالیکه در مواردی از قبیل کشت مدفوع که مملو از فلور طبیعی می باشد حرارت دادن لوپ در فواصل کشت توصیه می شود. برای لزوله کردن و بدست آوردن کلنی تک نیز از این روش استفاده می کنند. در روش کشت خطی علاوه بر ایزوله کردن ارگانیسم های مختلف تعداد تقریبی آنها نیز بصورت نیمه کمی قابل گزارش می باشد که برای پزشک بخصوص در مواردی که ارگانیسم های مختلفی وجود دارند کمک کننده است. روش های مختلفی جهت گزارش نیمه کمی کلنی ها وجود دارد بعضی از آزمایشگاه ها بصورت very few ,few. Moderate or many و برخی از آزمایشگاه ها بصورت +1 الی +4 گزارش می کنند

## Slide 24: انکوباسیون کشت ها
پلیت ها را پس از کشت دادن بصورت وارونه داخل انکوباتور قرار دهید دمای مناسب برای اکثر باکتریهای بیماریزا 35 درجه سانتیگراد می باشد.اغلب باکتریهای پس از 18 ساعت کلنی های قابل رویت تولید می کنند
اگرچه برخی از باکتریها نیاز به انکوباسیون 72-48 ساعت دارند.
معمولا باکتریها نیاز به رطوبت %80-70 دارند .انکوباتور های جدید یک مخزن آب جهت تولید رطوبت را دارند در غیر اینصورت می توان با قرار دادن یک ظرف کوچک حاوی آب در طبقه پايینی انکوباتور رطوبت لازم را فراهم کرد

## Slide 25: کشت و ایزولاسیون
بسیاری از باکتریها در هوای معمولی بخوبی رشد می کنند ولی تعدادی جهت رشد مطلوب نیاز به ( 10%-5 ) CO2 دارند (کاپنوفیل ) ویا اکسیژن کاهش یافته و CO2 افزایش یافته ( میکروآئروفیل ) ویا شرایط بیهوازی دارند برای تامین CO2 می توان از انکوباتور CO2 و یا جار شمع دار ( candle jar) استفاده کردَ

## Slide 26: کشت خطی نمونه

## Slide 27: نحوه جمع آوری نمونه های رایج وکشت آنها
کشت ادرار
نوع نمونه : ادرار ( ادرار مياني )
ظرف انتقال نمونه : ظرف استريل درب دار. از ظروفی كه داراي مواد نگهدارنده هستند نيز مي توان استفاده كرد
آماده سازی بیمار : خانم ها و آقایان طبق دستورالعمل هاي موجود قسمت بيروني دستگاه ادراري خود را بشویند وادرار مياني خود را جمع كنند
دستورالعمل خاص : ندارد
انتقال به آزمایشگاه : اگر از مواد نگهدارنده استفاده شده باشد 24 ساعت در دماي اتاق در غير اینصورت كمتر از دو ساعت در دماي اتاق قابل نگهداری می باشد.
امکان نگهداری قبل از فرایندآزمایش : 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتيگراد
محیط کشت های اولیه : بلاد آگار ، مك كانكي آگار و يا EMB

## Slide 28: کشت ادرار
آزمایش مستقیم : نمونه ادرار باید از لحاظ وجود پیوري بررسي شود . اگر چه انجام رنگ امیزی گرم درمنابع معتبر از ادرار سانتریفیوژ نشده توصیه شده است و مشاهده حد اقل یک عدد باکتری در هر میدان میکروسوپی با عدسی ایمرسون معادل CFU/ml 105 باکتری در ادارار می باشد ولی عملا رنگ آميزي گرم از ادرار بطور روتین انجام نمی شود.

## Slide 29: کشت ادرار
توضیح : کشت باید کمی انجام شود و بصورتCFU/ml گزارش گردد ، درخانم های جوان دارای علایم اورتریت تعداد 1000 کلنی نیز دارای ارزش می باشد. بنایراین باید از لوپ کالیبره استفاده کرد و به اندازه یک لوپ از ادرار برداشته و کشت داد سپس تعداد کلنی باکتری کشت یافته را در ضریب لوپ ( هزار لاندا تقسیم بر حجم لوپ ) ضرب کرد .

## Slide 30: کشت ادرار
نوع نمونه : ادرار (جمع آوری شده با سوند مستقیم )
ظرف انتقال نمونه : ظرف استريل درب دار
آماده سازی بیمار : ناحیه مجرای ادرار را با آب و صابون شسته و تمیز کنید
دستورالعمل خاص : سوند را از طریق مجرا وارد مثانه کرده و 15 میلی لیتر اول ادرار را دور ریخته و سپس برای کشت جمع آوری کنید .
انتقال به آزمایشگاه :كمتر از دو ساعت در دماي اتاق . در صورت استفاده از مواد نگهدارنده 24 ساعت در دماي اتاق

## Slide 31: کشت ادرار
نگهداری قبل از فرایند آزمایش : 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتيگراد
محیط کشت های اولیه : بلاد آگار ، مك كانكي يا EMB
آزمایش مستقیم : رنگ آمیزی گرم و ار لحاظ پیوری چك شود
کامنت : کشت باید کمی انجام شود . کشت سوند فولی توصیه نمی شود.

## Slide 32: کشت ادرار
نوع نمونه : ادرار ( جمع آوری شده بروش آسپیراسیون از سوپرا پوبیک )
ظرف انتقال نمونه : ظرف استريل درب دار ویا محیط انتقال بیهوازی
آماده سازی بیمار : محل آسپیراسیون را ضد عفونی کنید
دستورالعمل خاص : از بالای استخون شرمگاهی و دیوار شکم و توسط پزشک آسپیره می شود
انتقال به آزمایشگاه : سریعا و در دمای اتاق .
نگهداری قبل از فرایند آزمایش : بلافاصله باید کشت داده شود

## Slide 33: کشت ادرار
محیط کشت های اولیه : بلاد آگار مكانكي يا EMB وتایو گلیکولات و محیط کشت بیهوازی ( در صورت موجود بودن)
آزمایش مستقیم : رنگ آمیزی گرم و از لحاظ پیوری چك شود
توضیح : کشت ادرار باید کمی انجام شود .

## Slide 34: روش کشت ادرار

## Slide 35: شرايط نگهداري و انتقال ادرار
شرايط نگهداري و انتقال ادرار:
نمونه ادرار تهيه شده تا 2 ساعت در دمای اتاق و تا 24 ساعت در يخچال قابل نگهداري است .
افزودن اسيدبوريك به غلظت 2-1 درصد تعداد باكتري ها در ادرار را تا 96-48 ساعت در دماي محيط ثابت نگه ميدارد و بندرت روي رشد بعضي از ارگانيسم ها تاثير منفي دارد.

## Slide 36: شرايط رد نمونه ادرار
1-نمونه هاي بدون برچسب مشخصات بيمار
2-نمونه هايي كه در ظروف نامناسب به آزمايشگاه رسيده باشند.
3-نمونه ادرار 24 ساعته
4- نمونه هاي ادراري كه بيش از 2 ساعت در حرارت اتاق ( RT) مانده باشد
5-نمونه هاي ادراري جمع آوري شده از كيسه ادرار
6-كشت از نوك كاتتر ادراري
7-به غير از نمونه هايي كه به طريق سوپراپوبيك جمع آوري شده اند ، نمونه هاي كه جهت كشت بي هوازي در خواست شده است را قبول نكنيد

## Slide 37: شرايط رد نمونه ادرار
-به غير از نمونه هايي كه به طريق سوپراپوبيك جمع آوري شده اند ، نمونه هاي كه جهت كشت بي هوازي در خواست شده است را قبول نكنيد.
8-اگر نمونه اي كه صحيح جمع آوري نشده باشد و يا نگهداري و انتقال آن نامناسب باشد با نمونه جديد قابل جايگزيني نباشد در گزارش نهايي نامناسب بودن نمونه ذكر شود. در مجموع در بيماران بستري بدلبل در دسترس بودن آنها تكرار نمونه راحت تر است

## Slide 38: آزمایش کامل ادرار
بر اساس پیشنهاد NNIS توجه بـه علائم بـالینی و هـمچنین نتایج آزمایش کامل ادرار براي تفسیر و گزارش کشت‌های ادرار و تشخیـص عفـونت ادراري ضـروري است. بنابراین، بـراي اطمینان از درستی تفسیر بایـد از صحیح بودن نتایج آزمایش کامل ادرار مطمئن شد. در این رابطه، می‌توان به موارد زیـر اشـاره نمود:
زمان و دور سانتریفيوژ (rpm 2500-2000) به مدت 5 دقیقه
National Nosocomial Infection Surveillance

## Slide 39: آزمایش کامل ادرار
حجم ادرار سـانتریفيوژ شـده نبایـد کمتر از 10 میلی‌لیتر بـاشد (درصورتی‌که این حجـم مثلاً 6 میلی‌لیتر باشد باید تعداد عنـاصـر مشاهده‌شده را در عـدد 2 ضـرب کـرد)
3-تعداد 5 > لکوسیت در هر HPF (X40) ادرار سانتریفيوژ شـده به‌عنوان پیوري (Pyuria) تلقی می‌شود کـه معادل 50> لکوسیت در هر میلی‌متر مکعب است
4-نکته: مقادیر طبیعی لکوسیت در ادرار زنان و مردان باهم متفاوت است: = 0-3/HPF مردان = 0-5/HPF زنان

## Slide 40: آزمایش نیتریت
باکتری‌های بیماری‌ زای ادراری مـاننـد اشرشیا کلی، انتروباکتر، کلبسیلا، پروتئوس، سودوموناس، استرپتوکوکوس، نـیتـریت مـثبت بوده ولـی استـافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس و انتروکوکوس نیتـریـت منـفی هستنـد.
بعضی مؤلـفان نتـایج آزمایش نیتریت را در ارزیـابی عفونت‌های بیمارستانی رضایت‌بخش نمی‌دانند. مثبت کاذب به ‌ندرت دیده می‌شود، به‌عنوان‌مثال ممـکن است مصرف داروي فنازوپیریدین آزمایش را مثبت کاذب کنـد. منفی کاذب ممکن است در این موارد دیده شود:

## Slide 41: موارد منفی کاذب آزمایش نیتریت ادرار
تعداد باکتري کمتر از 105 در هر میلی‌لیتر
مقدار pH کمتر از 6،
اسید اسکوربیک بالا
وزن مخصوص بالای نمونه
وقتی بیمار کمتر از چهار ساعت قبل هم ادرار کرده باشد
نمونه‌های گرفته‌شده از کاتترهاي ادراري
کمبود نیترات در برنامه ي غذایی بیمار

## Slide 42: آزمایش لکوسیت استراز
در صورت وجود نوتروفیل هاي سالم یا لیز شده در ادرار این آزمایش مثبت می‌شود.
موارد منفی کاذب:
افـزایـش زیـاد وزن مخصـوص، پـروتئین و گلوکـز در ادرار، 2- مقادیـر خیـلی زیـاد اسیـدآسکوربیک؛ 3- مصرف تتراسیکلین، سفالکسین و سفـالوتین، 4- افزودن اسیدبوریک بـه ادرار به‌عنوان ماده نگه‌دارنده.
موارد مثبت کاذب:
آلودگی شدید بـا تـرشـحات واژن بـه علت WBC زیاد، تعـداد زیـاد سلول‌های اپیتلیال سنگفرشی و باکتـري، 2- وجود تریکوموناس و ائوزینوفیل، 3- مـواد اکسیدکننده و فرمـالین.

## Slide 43: محیط کشت های لازم برای کشت ادرار
-بلاد آگار در مجاورت CO2 در دمای 35 در جه سانتیگراد بمدت 24 سا عت
2- EMB یا مک كانکی در دمای 35 درجه سانتیگراد بمدت 24 ساعت
3- کشت بیهوازی برای ادرار لزومی ندارد مگر اینکه از طریق سوپرا پوبیک گرفته شده باشد.
توجه برای کشت ادارار از لوپ کاليبره از جنس نیکروم باید استفاده کرد و بیشتر از لوپ با ضریب0.01 استفاده می شود
از یک پلیت 8 سانتی برای بیش از دو بیمار استفاده نشود بهتر است جهت سهولت خواندن كشت های ادرار از يك پلیت دوخانه که یک طرف آن بلاد آگار و طرف ديگر آن مک كانکی /EMB باشد برای یک بیمار استفاده شود.
کشت بیهوازی برای ادرار لزومی ندارد مگر اینکه از طریق سوپرا پوبیک گرفته شده باشد.

## Slide 44: تفسیر نتایج کشت ادرار
در تفسیر نتایج کشت باید به این موارد توجه کرد:
عـوامل مـرتبط بـا بیمـار (نـوع نمونـه ي ادرار، سـن، جنسیت، عـلائـم بـالینی و مصرف آنتی‌بیوتیک)
نتیجۀ آزمون میکروسکوپی رسوب ادرار ( وجود باکتری و پیوری )
روش نمونه برداری
شرایط کلنی‌های رشد یافته روي پـلیت (تنـوع کلنـی رشد کرده یا خلوص کشت، تعداد باکتري و نوع باکتري رشـد یافته)
آزمایشهای کامل ادرار از قبیل آزمایش نیترات و لکوسیت استراز

## Slide 45: عوامل شایع عفونت های ادراری
انتروباکترال اشریشیا کولی ، گونه های کلبسیلا ،پروتئوس میرابیلیس و...
سودوموناس آئروژینوزا
اسینتو باکتر بومانی
استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس
استافیلو کوکوس اروئوس
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و سایر استافیلوکک های کوآگولاز منفی
استرپتوکوک های بتا همولیتیک
انترو کوکها
کاندیدا آلبیکانس

## Slide 46: توجه
باکتریهای از قبیل لاکتو باسیل ها ، دیفتروئید ها و باسیلوس ها بعنوان آلودگی تلقی می شوند ولی اگر بعد از تکرار مجددا بصورت خالص رشد کنند و تعداد کلونی ها آنها بیشتر باشد قابل ارزش می باشند در اینگونه موارد آزمایشگاه باید آنها گزارش کند ولی نیاز به آزمایش سنجش حساسیت ضد میکروبی نمی باشد
استرپتوکوک گروه B را در خانم های باردار با هر تعداد باید گزارش کرد.

## Slide 47: کشت خون و مغز استخوان
ظرف انتقال نمونه : بطری های کشت خون هوازی و بیهوازی
آماده سازی بیمار : ضد عفونی کردن محل نمونه گیري با الکل 70% و بتادین یا کلراهگزیدین
دستورالعمل خاص: نمونه خون را در زمان تب بگیرید . حد اقل دو سری خون از دو قسمت آناتومیکی مختلف ( بازوی چپ و بازوی راست ) گرفته شود . در 24 ساعت بیش از سه ست نمونه گرفته نشود .در هر ست خون گیری از بزرگسالان ، برای کشت های هوازی و بیهوازی حدود 20 میلی لیتر و در صورتی که فقط کشت هوازی مد نظر یاشد 10 میلی لیتر خون گرفته شود
انتقال به آزمایشگاه: : در عرض دوساعت

## Slide 48: کشت خون
نگهداری قبل از فرایند آزمايش : کمتر از 2ساعت در دمای اتاق بعد از رسیدن نمونه به آزمایشگاه سریعا در دمای 37 انکوباسیون گردد.
محیط کشت های اولیه: بطریهای کشت خون که بصورت روتین استفاده میشود در صورت استفاده از سیستم های خودکار از بطری های کشت خون توسط شرکت سازنده استفاده گردد .
آزمایش مستقیم : رنگ آمیزی گرم از کشت های مثبت به عمل آید.
توضیح : توصیه میشود در صورت مشکوک بودن به بروسلوزیس ،تولارمی ، لپتوسپیروزیز و باسیل های اسید فاست کشت خون قبل از آنتی بیوتیک درمانی صورت گیرد.

## Slide 49: کشت خون
آزمايش كشت خون رايج ترين روش جهت تشخيص عفونت هاي گردش خون توسط باكتريها و قارچ ها مي باشد .تشخيص بموقع و شروع درمان بيماران مبتلا به سپسيس نه تنها باعث كاهش مرگ ومير بيماران مي شود بلكه باعث كاهش مدت زمان بستري بيماران در بيمارستان و صرفه جويي در هزينه ها مي گردد. محل نمونه گیري با الکل 70% و بتادین یا کلراهگزیدین nضد عفوني شود. حجم خون گرفته شده نسبت به حجم محيط كشت خون 1:5 الي 1:10 مي باشد .مقدار خون گرفته شده از بيماران به بطري كشت خون هوازي و 10 ميلي ليتر ديگر آن به محيط كشت خون بيهوازي تلقيح مي گرد بزرگسال در هر نوبت حدود20 ميلي ليتر مي باشكه 10 ميلي ليتر آن به بطري كشت خون هوازي و 10 ميلي ليتر ديگر آن به محيط كشت خون بيهوازي تلقيح مي گردد.

## Slide 50: کشت خون
در یک مطالعه نشان داده شده تلقیح 10 میلی لیتر خون به محیط کشت خون در مقایسه با تلقیح 5 میلی لیتر باعث افزایش 5/7 % تشخیص باکتریمی شده است .اگر ميزان خون گرفته شده از بيمار كم باشد اولويت تلقيح به محيط كشت خون هوازي مي باشد .فاصله گرفتن هر ست خون 2-1 ساعت مي باشد و توصيه مي شود زمانيكه بيمار دچار تب مي باشد نمونه گرفته شود. در ضمن نمونه گيري از دو ناحيه آناتوميكي مجزا باشد پس از گرفتن نمونه بايد مشخصات بيمار شامل نام ونام خانوادگي، تاريخ جمع آوري بر روي برچسب نمونه قيد شود. و ترجيحا تا دوساعت به آزمايشگاه ارسال شود

## Slide 51: مقدرار خون لازم براي كشت با توجه به سن و وزن بيمار

## Slide 52: محيط هاي كشت خون
1-بطري هاي كشت خون حاوي TSB حاوی SPS پس از تلقیخ خون بیمار به مدت 7 روز در دماي 35 درجه سانتيگراد انکوباسیون گردند و در صورت مشکوک بودن به بروسلا( 4-3 هفته ) .اگر از سیستم های خود کار کشت خون مانند Bactec یا Bactalert استفاده می کنید طبق دستور شرکت سازنده عمل شود.
علاو بر ساب کالچر کردن روتین که در بالا به آن اشاره شد بطریهای کشت خون باید هر روز از لحاظ ظاهری بررسی گردند و به دنبال مشاهده هر گونه علايم رشد از قبيل ايجاد كدورت ،هموليز و..... ) ابتدا يك اسمير جهت رنگ آميزي گرم تهيه شده ونتيجه آن به پزشك معالج گزارش گردد

## Slide 53: مشاهده ظاهری محیط کشت های خون انکوبه شده
مشاهدات ظاهری میکروارگانیسم
همولیز : استرپتوکک ها ، استافیلو کوک ها ، لیستریا مونوسیتوژن گونه های کلستریدیوم و گونه های باسیلوس کدورت : باسیل های گرم منفی هوازی ،استافیلوکوکها ،و گونه های باکتروئید تولید گاز : باسیل های گرم منفی هوازی و بیهوازیها تشکیل ورقه نازک : گونه های سودوموناس، گونه های باسیلوس و مخمر ها کلونی های قابل روئیت : استافیلو کوک ها و استرپتوکوك ها

## Slide 54: عوامل ايجاد كننده كشت های مثبت خون
گزارش كشت خون مثبت دليل بر وجود باكتريمي مي باشد تعدادي از ميكروارگانيسم هايي كه بعنوان فلور طبيعي پوست مي باشند باعث آلودگي كشت هاي خون ونهايتا باكتريمي كاذب مي گردند .ميزان آلودگي كشت هاي خون در شرايط معمولی حدود 3 درصد مي باشد. مهم ترين پاتوژن هاي كشت خون عبارتند از
استافيلوكوكوس اروئوس، استرپتوكوكوس پيوژن، استرپتوكوكوس پنمونيه ،انتركوكوس فكاليس ،انتروكوكوس فسيوم ، اشريشيا كولي ، كلبسيلا پنمونيه، سا لمونلا ، پسودوموناس آئروژينوزا ، گونه هاي آسينتو باكتر ،،هموفيلوس آنفلونزا ، نيسريا مننژيتيديس و كانديدا آلبيكنس

## Slide 55: عوامل ايجاد كننده آلودگی دركشت های مثبت خون
باكترهاي كومانسال كه اغلب از محيط هاي كشت خون جدا مي شوند شامل استافيلو کک های كوآگولاز منفي، گونه هاي باسيلوس ( بجز باسيلوس آنتراسيس ) گونه هاي كورينه باكتريوم (ديفتروئيدها ) ميكروكوك ها و گونه هاي پروپينو باكتريوم می باشند.
جدا شدن باكتري هاي كومانسال فقط از يك بطري كشت خون نشان دهنده آلودگي مي باشد مگر اينكه حداقل از بيش از يك بطري كشت خون جدا شده باشند ويا هم زمان علاوه بر كشت خون از نمونه هاي ديگری از قبيل مايع مغزي نخاعي نيز جدا شده باشند و درضمن علايم بيماري نيز بايد در نظر داشت كه در اينصورت باید بعنوان پاتوژن تلقي كرد.

## Slide 56: عوامل ايجاد كننده كشت های مثبت خون
بعنوان مثال استافيلوکک هاي كوآگولاز منفي يكي از مهمترين ميكروارگانيسم هاي ايجاد كننده باكتريمي در بيمارستان ها مي باشد ودر عین حال از شایعترین باکتریهای آلوده کننده بطریهای کشت خون هستند .میزان آلودگی بطری های کشت خون در شرایط عادی حدود 3- 1 درصد می باشد.در صورتیکه میزان آلودگی بیش از 3% باشد احتمال آلودگی موقع نمونه گیری وجود دارد که باید در مراحل ضد عفونی کردن خون گیری تجدید نظر شود یکی دیگر از منابع آلودگی کشت های خون سوند های درون رگی و احتمال آلودگی مواد ضد عفونی کننده می باشد.

## Slide 57: روشهای دیگر در تشخیص
روش های سریع دیگری نیز جهت تشخیص عفونت های خون وجود دارند که شامل FISH ,، روشهای مولکولی و اندازه گیری بیومارکر ها می باشند. اخیر ا در آزمایشگاه های مدرن میکروب شناسی جهت تشخیص سریع ارگانیسم های مولد سپتیسمی ویا سایر عفونت ها اعم از باکتری ها و قارچ ها از سیستمی بنام MALDI -TOF استفاده می کنند که قادر است در اسرع وقت میکروارگانیسم های در سطح گونه شناسی کند ، در این روش ارگانیسم اول باید از کشت های خون ساب کالچر شوند. استفاده مستقیم از بطری های کشت خون هنوز توسط FDA تائید نشده است

## Slide 58: کشت نیمه کمّی نوك کاتتر
کشت نیمه کمی شایع ترین روش کشت از نوک کاتتر می باشد.و با توجه به امکانـات مـوجود در ایـران در حـال حاضر، عملی‌ترین روش است. حساسیت این روش تا 85% گزارش شده است، ولی اختصاصیت آن پایین می‌باشد.
در این تکنیک نوك کاتتر روي مـحیط کشیده می‌شود. اگر کلونیزاسیون در سطح خارجی کاتتر باشد، ماننـد کاتترهای کمتر از 10 روز که منشأ آلودگی از سطح پوست است، این روش ارزش بیشتري دارد.
دامنه cut off ≥15CFU/tip در مورد استـافیـلوکوك هـا ارزش بیشتری دارد تا مواردي که عفونت با باکتری‌های گرم منفی‌، قارچ‌ها و استرپتوکوك گروه A ایجاد شـده باشد که ممکن است در آن تعداد کمتر از CFU/ tip15 باشد، درحالی‌که بیمار دچار عفونت واقعی شده است. بعضی از تحقیقات براي بالا بردن حساسیت دامنه باارزش CFU/tip 5 را در نظر گرفته‌اند، ولی در ایـن حـالت اختصاصیت این روش کاهش می‌یابد.

## Slide 59: روش انجام کشت نیمه کمّی از نوك کاتتر
1-ابتدا محل ورود کاتتر بـه پـوست را با الکل 70% ضدعفونی و پس از خشک شدن کاتتر را خارج می‌کنیم.
2-حدود 4 تا 5 سانتی‌متر آخر کاتتر را با قیچی استریل جدا می‌کنیم و در لولۀ استریل قرار می‌دهیم و در مدت زمان کمتر از 15 دقیقه و قبل از خشک شدن به آزمایشگاه منتقل می‌کنیم. کاتتر نبایـد در سـالین یـا محیط‌های انتقالی قرار داده شود. در مورد کاتترهای بلند در صورت درخواست پزشک می‌توان کاتتر نزدیک به پوست را نیز به‌طور جداگانه کشت داد و نتیجه را گزارش نمود.
3-در صورت تأخیر در انجام آزمایش، می‌توان نمونـه را به مدت 2 سـاعـت در یـخچـال 4 درجه سانتیگراد نگهداري نمود.

## Slide 60: کشت نیمه کمّی نوك کاتتر
-نوك کاتتر را به‌وسیلۀ پنس استریل چند بار روي یک محیط جامد شکلات آگار یا بلاد آگار با به حالت غلتشی حرکت می‌دهیم.
5-بایستی دقت کرد که اندازه کمتر یـا بیشتر از 4-5 سانتی‌متر از طول کاتتر جدا شده در نتیجۀ آزمایش تأثیر می‌گذارد و عـدد 15 ≤ بـراي این اندازه استاندارد سازی شده است.
-محیط کشت را در دمای °C35 و در شرایط CO2 براي مـدت زمان 72 تا 96 ساعت انکوبه کرده و به‌طور روزانه بررسی می‌کنیم. در صورت مثبت شدن و مشاهده چند نوع کلنی مختلف، هرکدام را جداگانه شمارش کرده و گزارش می‌دهیم.
7-آزمون تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی در این موارد نیاز نیست، مگر به درخواست پزشک باشد ویا یـا مثبت شدن هم‌زمان کشت خون با همان نوع باکتري که از کاتتر جداسازی شده است.

## Slide 61: نوع نمونه : مدفوع ( کشت روتین )
ظرف انتقال نمونه : ظرف درپیچ دار شفاف تمیز .اگر فاصله نمونه تا ارسال به آزمایشگاه بیش از یک ساعت باشد از محیط انتقالی کری بلر استفاده شود.
آماده سازی بیمار : ندارد
دستورالعمل خاص : کشت روتین مدفوع برای جدا سازی سالمونلا ، شیگلا و کمپیلوباکتر می باشد .در صورت لزوم به جدا سازی ویبریو کلرا ،آئروموناس ، پلزیوموناس و اشریشیا کولی O157;H7 در خواست گردد

## Slide 62: کشت مدفوع
انتقال به آزمایشگاه: 24 ساعت در محیط انتقال بدون محیط انتقال کمتر از یک ساعت در دمای اتاق
نگهداری قبل از فرآیند آزمایش : 24 ساعت در دمای اتاق و کمتر از 48 ساعت در در دمای اتاق و یا 4 درجه سانتیگراد
محیط کشت های اولیه: بلاد آگار ، مك کانکی آگار ، XLD ، Campy blood agar ، مکانکی سوربیتول آگار و کروموژنیک آگار ( برای O157;H7 )
آزمایش مستقیم : متیلن بلو برای لکوسیت و رنگ آمیزی گرم برای تشخیص احتمالی کامپیلو باکتر
توضیح : برای بیمارانی که بیش از 72 ساعت در بیمارستان بستری شده اند کشت مدفوع ارزش ندارد و باید از لحاظ توکسین کلستریدیوم دیفسیلی باید آزمایش شود.

## Slide 63: نوع نمونه : رکتال سواب
ظرف انتقال نمونه : سواب در داخل محیط انتقال (كري بلر )
آماده سازی بیمار : ندارد
دستورالعمل خاص : سواب را حدود 5/1 -1اینچ در داخل رکتوم فروبرده به طوری که کاملا به مدفوع آغشته شده و قابل رويت باشد
انتقال به آزمایشگاه: : کمتر از دوساعت در دمای اتاق
نگهداری قبل از فرآیند آزمایش : کمتر از 24 ساعت در دمای اتاق
محیط کشت های اولیه بلاد آگار ، مك کانکی آگار ، XLD

## Slide 64: آزمایش مستقیم
آزمایش مستقیم مدفوع : از رنگ آمیزی متیلن بلو برای مشاهده لکوسیت مدفوعی استفاده می شود. . با توجه به اینکه کشت کمپیلوباکتر در بسیاری از آزمایشگاه اتجام نمی شود لذا استفاده از روش رنگ آمیزی گرم تغییر یافته جهت مشاهده کمپیلوباکتر در مدفوع کمک کننده می باشد. در این روش در مرحله آخر رنگ امیزی گرم به جای سافرانین از کربول فوشین ویا فوشین بازی 0.1% استفاده می شود.در این روش کمپیلو باکتر بصورت باسیل های گرم منفی خمیده شبیه به بال مرغ دریائی دیده می شود
توضیح : علاوه بر سالمونلا و شیگلا و کمپیلوباکتر سایر ارگانیسم ها از قبیل ویبریو کلر، یرسینیا انترکولیتیکا ، پلزیوموناس ، آئروموناس نیسریا گونوره آ استرپتو کوک های گروه B را نیز باید در نظر داشت.

## Slide 65: کشت مدفوع
نمونه های مدفوع را در محیط های زیر کشت دهید
مك کانکی آکار انکوباسیون در دمای 35 در جه سانتیگراد 24 ساعت
زایلوز لیزین دزوکسی کولات XLD)) انکوباسیون در دمای 35 در جه سانتیگراد 24 ساعت
هکتون انتریک آگار انکوباسیون در دمای35 درجه سانتیگراد 24 ساعت
بلاد آگار : انکوباسیون در دمای 35 در جه سانتیگراد 24 ساعت
کامپیلو باکتر آگار : در دمای 42 در جه سانتیگراد و شرایط میکروآئروفیل 72-48 ساعت
سوربیتول مك کانکی آگار برای اشریشیا کولی آگار O157: H7

## Slide 66: کشت مدفوع
در صورت در خواست برای ارگانیسم های خاص می توان از محیط های اختصاصی استفاده کرد بعنوان مثال TCBS برای ویبریو کلرا CIN agar برای یرسینیا انترکولیتیکا
پاتوژن های مهم دستگاه گوارش
مهمترین پاتوژن های گوارش شامل
سالمونلا و شیگلا و کمپیلوباکتر ، اشریشیا کولی O157 : H7 سایر ارگانیسم هااز قبیل ویبریو کلر، یرسینیا انترکولیتیکا ، پلزیوموناس ، آئروموناس
نکته :کشت مدفوع بیمارانی که بیش از 72 ساعت در بیمارستان بستری شده اند ارزش تشخیصی ندارد. در این بیماران مدفوع باید از لحاظ وجود توکسین کلسریدیوم دیفسیلی بررسی گردد.

## Slide 67: نوع نمونه : آسپیراسیون شیره معده
ظرف انتقال نمونه : لوله استریل در پیچ دار
آماده سازی بیمار : صبح زود ناشتا انجام شود
انتقال به آزمایشگاه: کمتر از 15 دقیقه
نگهداری قبل از فرآيند آزمایش : کمتر از 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتیگراد.در عرض یک ساعت باید با سدیم بیکربنات خنثی شود.
محیط کشت های اولیه: بلاد آگار ، شکلات آگار و هکتون انتریک آگار و کشت بی هوازی
آزمایش مستقیم : گرم و آکریدین اورنج
توضیح : از لحاظ باسیل های اسید فست نیز کشت داده شود.
اين روش بيشتر در كودكان كه اغلب قادر به دادن خلط نيستند جهت تشخيص سل ريوي بكار ميرود و به دستورالعمل هاي آزمايشگاه سل مراجعه شود.

## Slide 68: : مایع مغزی نخاعی
ظرف انتقال نمونه : لوله درب پیچ دار استریل
آماده سازی بیمار : ضد عفونی کردن محل نمونه گیری با الکل 70% و بتادین قبل از آسپیراسیون
دستورالعمل خاص : تست های سریع از قبیل رنگ آمیزی گرم و آزمایش سریع برای آنتی ژن کریپتوکوکوس
انتقال به آزمایشگاه: : کمتر از 15 دقیقه
نگهداری قبل از فرآیند آزمايش : کمتر از 24 ساعت در دمای 37 درجه
محیط کشت های اولیه: بلاد آگار ، شکلات آگار و مك کانکی آگار ، اگر نمونه از شنت گرفته شده باشد در محیط تايوگلیکولات ویا سایر محیط کشت بی هوازی قابل دسترس نیز کشت داد شود

## Slide 69: آزمایش مستقیم : رنگ آمیزی گرم
توضیح : اگر نمونه از شنت CNS جمع آوری شده باشد در محیط تایو گلیکولات نیز کشت داده شود. مایع مغزی نخاعی و نمونه های گرفته شده ازشنت در محیط کشت خون یا محیط های کشت خون دستگاهی نیزکشت داده شوند.
1-نمونه مایع مغزی نخاعی را هر چه سریعتر به آزمایشگاه ارسال کنید و به آزمایشگاه اطلاع دهید که نمونه در حال انتقال به آزمایشگاه می باشد
2-نمونه را به هیچ وجه داخل یخچال قرار ندهید

## Slide 71: اسمیر مستقیم
بلافاصله یک اسمیر از مایع مغزی نخاعی تهیه کنید و پس از رنگ آمیزی گرم زیر میکروسکوپ بررسی کنید. در بررسی میکروسکوپی حتما به وجودPMNs و تعدادآنها توجه داشته باشید. در صورت وجود باکتری تعداد و مورفوتایپ آنها را در نظر داشته باید . حداکثر تا یک ساعت ( بطور متوسط 40 دقیقه ) پس از رسیدن نمونه مایع مغزی نخاعی نتیجه رنگ آمیزی گرم را به پزشک اطلاع دهید .در ضمن می توانید از رنگ آمیزی بلو دومتیلن بعنوان یک رنگ کمکی نیز استفاده کنید . یافته های آزمایشگاهی از قبیل میزان گلوکز ، پروتئین وسیتولوژیکی نیز در تشخیص مننژیت کمک کننده است.

## Slide 72: جدول-1راهنمای تفسیر نتایج آزمايشگاهی در مبتلایان به مننزیت با در نظر گرفتن یافته های هماتولوژیکی و بیوشیمیايي

## Slide 73: کشت مایع مغزی نخاعی
از مایع مغزی ونخاعی در روی محیط های کشت زیر کشت دهید . اگر حجم مایع مغزی ونخاعی بیشتر باشد پس ازسانتریفیوژ کردن از رسوب هم اسمیر تهیه کرده و هم کشت دهید در صورت کم بودن نمونه ( کمتر از یک میلی لیتر ) چند قطره از آنرا روی لام بریزید و بدون اینکه پخش کنید رنگ آمیزی گرم انجام دهید و چند قطره نیز در هرکدام از محیط های زير کشت دهید.

## Slide 74: کشت مایع مغزی نخاعی
محیط های کشت بلاد آگار در مجاورت CO2 در دمای 35در جه سانتيگراد به مدت 72 ساعت
شکلات آگار در مجاورت CO2 در دمای 35در جه سانتيگراد به مدت 72 ساعت
مك كانکی آگار در دمای 35درجه سانتیگراد به مدت 72 ساعت
بطری کشت خون طبق دستور کشت خون
محیط کشت تایوگلیکولات ( نمونه گرفته شده از شنت سیستم اعصاب مرکزی در 35 در جه سانتيگراد به مدت 7 روز.

## Slide 75: مهمترین عوامل مننژیت
نوزادان کمتر از 28 روز : اشریشیا کولی ، استرپتو کوکوس گروهB و لیستریا مونوسیتوژن
کودکان کمتر از دو ماه : استرپتو کوکوس گروه B و هموفیلوس آنفلونزا
کودکان كمتر از 10 سال: هموفیلوس آنفلونزا و استرپتوکوکوس پنومونیه
بزرگسالان : استرپتوکوکوس پنومونیه و نیسریا مننژیتیدیس
افراد دارای نقص ایمنی : . باکتریهای معمول ، کریپتوکوکوس نئوفورمنس و لیستریا مونوسیتوژن
عفونت های شنت سیستم اعصاب مرکزی : استا فیلو کوک های کوآگولاز منفی و استافیلوکوکوس اروئوس

## Slide 76: نوع نمونه : کشت مایعات استریل بدن ( مایع آمنیوتیک ، مایع آسیت ، مایع مفصلی و مایع پریکارد)
ظرف انتقال نمونه : ظرف استریل درب دار ، محیط انتقال بیهوازی و یا بطری های کشت خون
آماده سازی بیمار : ضد عفونی کردن محل نمونه گیری با الکل 70% و بتادین قبل از آسپیراسیون( مثل روش خون گیری برای کشت خون)
دستورالعمل خاص : آسپیراسیون
انتقال به آزمایشگاه: کمتر از 15 دقیقه
نگهداری قبل از فرآيند آزمایش : کمتر از 24 ساعت ( در اسرع وقت ) در دمای اتاق ، مایع پریکاردیال وکشت از لحاظ قارچ کمتر از 24 ساعت در دمای یخچال
محیط کشت های اولیه: بلاد آگار ، شکلات آگار و مک كانکی آگار ، تایو گلیکولات و محیط کشت های اختصاصی بیهوازی

## Slide 77: آزمایش مستقیم : رنگ آمیزی گرم
توضیح : می توان نمونه را سانتریفیوژ کرده و از رسوب آن برای کشت و اسمیر گرم استفاده نمود عفونت های مایعات استریل بدن اغلب منجر به مرگ ومیر قابل توجهی می شوند. بنابراین تشخیص سریع و صحیح اینگونه عفونت ها توسط آزمایشگاه میکروب شناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .کشت و جدا سازی میکروارگانیسم های ایجاد کننده عفونت از مایعات استریل بدن خیلی مشکل نمی باشد ولی تشخیص اهمیت تعداد کم این ارگانیسم ها بدلیل فلور طبیعی بودن همیشه چالش بر انگیز می باشد. موقع جمع آوری نمونه از مایعات استریل بدن باید دقت کرد که با میکروبیوتای کومنسال آلوده نگردد.چون این نمونه ها بصورت تهاجمی گرفته می شوند باید توسط پزشک صورت گیرد و آمنیو سنتز باید توسط متخصص زنان و زایمان انجام شود.

## Slide 78: نمونه گیری مایعات استریل بدن
1 قبل از شروع درمان آنتی بیوتیکی نمونه گیری کنید.
2-محل فرو بردن سوزن را به روشی که برای گرفتن خون استفاده می کنید ضد عفونی کنید
بصورت اسپتیک با سوزن نمونه را آسپیره کنید.
3- نمونه را داخل یک لوله استریل ویا ظرف استریل بریزید بعضی مواقع نمونه را با سرنگ به آزمایشگاه ارسال می کنند.در این موراد سر سوزن را بر داشته ویک در پوش استریل به جای آن قرار دهید. اگر کشت بیهوازی لازم باشد آنر در محیط انتقالی بیهوازی ارسال کنید.

## Slide 79: نمونه گیری مایعات استریل بدن
- برای جمع آوری مایعات استریل بدن از سواب استفاده نکنید برای اینکه حجم نمونه کافی نمی باشد و نمی توان از آن یک اسمیر مناسب برای رنگ آمیزی گرم تهیه کرد و از سوی دیگر به دلیل کم بودن حجم نمونه اصلا برای کشت قارچ ومایکوباکریوم توبرکلوزیس کفایت
نمی کند.
5- نمونه های استریل بدن را در بطری های کشت خون نیز تلقیح کنید . نسبت حجم تلقیحی به بطری کشت خون مثل نسبت خون به محیط کشت است.
6- لوله های حاوی ماده ضد انعقاد برای مایعات استریل مناسب نیستند. در صورت نیاز هپارین ارجحتر است اگر چه می توان از EDTA نیز استفاده کرد.
1-نمونه های گرفته شده از نقاط استریل بدن را هرچه سریعتر به آزمايشگاه ارسال کنید و ارسال نمونه را اطلاع دهید.

## Slide 80: چند نکته مهم
1-اگر نمونه فقط در بطری کشت خون ارسال شده باشد رنگ آمیزی گرم قابل انجام نیست.
2-نمونه ها را جهت تشخیص بهتر ،حتی المقدور قبل از آنتی بیوتیک درمانی بگیرید.
3-نمونه ها را از محل هايي که با مواد ضد میکروبی انفیوژن شده است برداشت نکنید.
4-اگر نمونه با سواب ارسال شده باشد به پزشک اطلاع دهید.
5-اگر مقدار نمونه با توجه به تعداد آزمایش های در خواست شده کم باشد به پزشک اطلاع دهید
6-نمونه های گرفته شده با سواب جهت کشت نمونه های استریل بدن ،کمترین ارزش را دارند

## Slide 81: چند نکته مهم
7-برای اینکه میزان نمونه خیلی ناچیز است لذا می توانید نمونه را کار کنید و در صورت انجام کشت موقع ارسال جواب نامناسب بودن نمونه را گزارش کنید.
8-کشت های روتین خون برای برای باکتری ها ، برای ایزولاسیون کاندیدا کفایت می کند .
نمونه های ارسالی از نقاط استریل بدن را از لحاظ ظاهری بررسی کنید
شفاف ، کدورت ضعیف- حالت ابری و چرکی بودن
خونی بودن
داشتن لخته

## Slide 82: کشت و رنگ آمیزی گرم
-اگر حجم نمونه بیشتر باشدابتدا تلقیح به بطری های کشت خون توصیه میشود
2- پس از تلقیح اگر حجم باقیمانده بیش از 5 میلی لیتر باشد آنر با دورrpm 3000-2000 بمدت 15 دقیقه سانتریفیوژکرده سپس مایع رويی را در یک لوله دیگر ریخته و رسوب آنرا ورتکس کنید.
با استفاده از یک پی پت پاستور استریل یک قطره از رسوب را در هرکدام از محیط های کشت های بلاد آگار ، شکلات آگار و مکانکی آگار کشت دهید برای کشت دادن در محیط تایو گلیکولات 10-5 قطره به آن تلقیح کنید. اگر نمونه سواب ارسال شده باشد نیاز به کشت در محیط تایو نمی باشد.
یک قطره از رسوب را نیز بر روی یک لام تمیز ریخته و رنگ آمیزی گرم انجام دهید

## Slide 83
-در صورتیکه حجم باقیمانده کمتر از 5 میلی لیتر باشد نیاز به سانتریفیوژکردن نیست و بطور مستقیم در روی محیط های ذکر شده کشت داده شود ودر ضمن چند قطره از آن را در روی لام ریخته و بدون اینکه پخش کنید رنگ آمیزی گرم انجام دهید.
توجه : اگر حجم نمونه خیلی کم باشد فقط در شکلات آگار و تایوگلکولات کشت داده و یک اسمیر نیز برای رنگ آمیزی گرم تهیه کنید.در ضمن می توانید نمونه را با اضافه کردن 3-2 قطره براث رقیق کرده و از آن برای کشت و رنگ آمیزی گرم استفاده کرد.
6- پس از رنگ آمیز گرم نتایج آنرا زیر میکروسکوپ بررسی کرده ثبت کنید.

## Slide 84: مایعات استریل بدن را در محیط کشت های زیر کشت دهید
-بلاد آگار : در مجاورت CO2 و در دمای 35در جه سانتیگراد به مدت 72 ساعت
2- شکلات آگار : در مجاورت CO2 در دمای 35در جه سانتیگراد به مدت 72 ساعت
3- مك كانکی آگار: در دمای 35در جه سانتیگراد به مدت 72ساعت
4- محیط کشت بیهوازی : در دمای 35در جه سانتیگراد به مدت 72 ساعت
5- محیط کشت خون: مانند فرآیند کشت خون عمل شود
محیط کشت تایو گلیکولات : در دمای 35در جه سانتیگراد به مدت 72 ساعت

## Slide 85: کشت مایعات استریل بدن
ب- اگر کشت مخلوط باشد تمامی ارگانیسم ها را تعیین هویت کنید ( پاتوژن های از قبیل بروسلا ، فرانسیسلا و... ) باید در زیر هود بیولوژيکی کار شوند. تعیین هویت و آزمایش شوند
سنجش حساسیت را برای ایزوله هايی که احتمال آلودگی را دارند انجام ندهید ( بعنوان مثال اگر یک یا دوتا کلنی از استافیلو کوک ها کواگولاز منفی رشد کرده باشد )
ج-برای نمونه های پریتوان که دارای رشد مخلوط میکروبیوتای دستگاه گوارش هستند تعیین هویت و انجام آزمایش سنجش حساسیت لزومی ندارد درمان آنتی بیوتیکی تجربی منجر به سوراخ شدن روده میشود وباکتریهای رایج از قبیل انتروباکترال ، بی هوازی هايي از قبیل استرپتوکوک ها ، باکتروئید فرازیلیس ، استرپتو کوک ها / انتروکوکوک می باشند ، ولی کشت جهت ایزولاسیون پاتوژن های مقاوم شده از قبیل مخمر ها ، سودوموناس آئروژینوزا ، و انترو کوک های مقاوم به وانکومایسین ضرورت دارد . علاوه براین پیدایش سویه های انتروباکترل مقاوم به چند دارو( MDR ) نیز ممکن است نیاز به آزمایش های سنجش حساسیت ضد میکروبی داشته باشند.

## Slide 86: نوع نمونه دستگاه تنفسي فوقاني - گلو
ظرف انتقال نمونه : سواب مرطوب شده در محيط انتقالي استوارت و يا Amies
آماده سازی بیمار : ندارد
دستورالعمل خاص : نمونه برداري از قسمت خلفي گلو و لوزه ها صورت گیرد. .كشت روتين فقط از لحاظ استرپتوكوكوس پيوژن انجام می شود
انتقال به آزمایشگاه: : کمتر از دوساعت در دمای اتاق
نگهداری قبل از فرایند آزمایش : 24 ساعت در دمای اتاق
محیط کشت اولیه : بلاد آگار و شکلات آگار
آزمایش مستقیم : رنگ آمیزی گرم

## Slide 88: کشت گلو
توضیح : علاوه بر استرپتوكوكوس پيوژن ساير عوامل از قبيل كورينه باكتريوم ديفتري ، نيسريا گونوره آ و عامل اپي گلوتيت ( هموفيلوس آنفلونزا) را بايد در نظر داشت ودر صورت وجود امكانات از محيط كشت هاي اختصاصي براي ايزوله كردن اين ميكروارگانسيم ها استفاده نمود.
برای نمونه برداری از گلو از دوتا سواب جداگانه استفاده کنید یکی برای کشت و دیگری برای رنگ آمیزی گرم. اسمیر تهیه شده را رنگ امیزی گرم کرده و در زیر میکرو سکوپ آنرا بررسی کنید رنگ آمیزی گرم می تواند در تشخیص عواملی از قبیل دیفتری ویا آنژین ونسان کمک کننده باشد.

## Slide 89: کشت گلو
محیط کشت های لازم : محیط بلاد آگار و شکلات آگار انکوباسیون در مجاورت CO2 در دمای 35 درجه سانتیگراد بمدت 48 ساعت
پاتوژن مهم عامل فارنژيت استرپتوكوكوس پيوژن مي باشد. توجه داشته باشید چون آزمایشگاه های میکروب شناسی امکانات لازم جهت کشت و جدا سازی کورینه باکتریوم دیفتری و بورده تلا پرتوسیس را ندارند لذا در صورت درخواست پزشک از لحاظ تشخیص ديفتری و سیاه سرفه بیمار به آزمایشگاه کشوری دیفتری و سیاه سرفه واقع در انسیتوپاستور ارجاع داده شوند.

## Slide 90: نوع نمونه : دستگاه تنفسي تحتانی (خلط و آسپیراسیون تراشه )
ظرف انتقال نمونه ظرف استريل درب دار
آماده سازی بیمار : : بيمار مسواك زده و دهان خود را با آب غرغره كند
دستورالعمل خاص : .بيمار سرفه هاي عميق بكند رنگ آ ميزي گرم از نمونه جهت مناسب بودن كشت انجام شود
انتقال به آزمایشگاه: : کمتر از دوساعت در دمای اتاق
نگهداری قبل از فرایندآزمایش : 24 ساعت در دماي 4 درجه سانتيگراد.

## Slide 91: دستگاه تنفسي تحتانی (خلط و آسپیراسیون تراشه )
محیط کشت های اولیه بلاد آگار ، بلاد آگار ، شكلات آگار و مك كانكي آگار در مورد سيستيك فيبروزيس مي توان از محيط اختصاصي OFPBL ( جهت جدا سازي بورخلدريا سپاشیا ) استفاده نمود.
آزمایش مستقیم : رنگ آمیزی گرم و درصورت لزوم DFA و ذيل نلسون براي اسيد فست.
توضیح : با سيل هاي اسيد فست و نوكارديا نيز مد نظر باشد.

## Slide 92: نمونه های گرفته شده بروش برونکوسکوپی
ظرف انتقال نمونه : ظرف استريل درب دار
آماده سازی بیمار : ندارد
دستورالعمل خاص : کشت بیهوازی در صورتیکه نمونه بیوپسی باز ریه باشد.
انتقال به آزمایشگاه: : کمتر از دوساعت در دمای اتاق
نگهداری قبل از فرایند آزمایش : 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتيگراد
محیط کشت های اولیه بلاد آگار ، شکلات اگار ، مك کانکی آگار ، محيط بيهوازي
آزمایش مستقیم : رنگ آمیزی گرم و درصورت لزوم DFA و ذيل نلسون براي اسيد فست

## Slide 93: نمونه های گرفته شده بروش برونکوسکوپی
توضیح : کشت كمي براي BAL و اندو تراکئال آسپیرسیون انجام شود و بررسي از لحاظ لژيونلا، نوكارديا –مايكوپلاسما و پنموسیتیس و سايتو مگالو ويروس نیز صورت گیرد
رنگ آميزي گرم از نمونه خلط بايد هر چه سريعتر انجام شود و زیر میکرسکوپ با عدسی (LPF) Low Power Filed کیفیت آن از لحاظ وجود سلول های اپیتلیال و PMNs بررسی شوند.
1-حد اقل 10 ميدان ميكروسكوپي را با عدسي 10x جهت مشاهده WBCs وسلول هاي اپي تليال بررسي كنيد .

## Slide 94: نمونه های گرفته شده بروش برونکوسکوپی
2- اگر بيش از 25 سلول اپي تليال در هر LPF) low power field ( مشاهده كرديد .با بخش پرستاري تماس بگيريد و نمونه ديگري را درخواست كنيد. برای اطلاع از جزئیات به دستورالعمل کشت نمونه های تنفسی مراجعه کنید.
3-لام رنگ آمیزی گرم را از لحاظ وجود باکتری با مورفوتایپ های مختلف و تعداد آنها بررسی کنید واز آن برای تفسیر نتیجه کشت استفاده کنید.
4-.در بررسی رنگ امیزی گر م نمونه BAL که جهت تشخیص پنومونی استفاده می شود اگر بیش از 5 درصد از سلول های BAL حاوی باکتری های داخل سلولی باشند بیمار دچار پنومونی می باشد این روش دارای حساسیت 90% و اختصاصیت 100-89 % می باشد.
توجه : در بیماران دچار نوتروپنی ممکن است نوتروقیل دیده نشود

## Slide 95: کشت
نمونه ها را در محیط کشت های زیر بصورت خطی کشت دهید
بلاد آگار : در مجاورت CO2 در دمای 35در جه سانتيگراد به مدت 48 ساعت
شکلات آگار : در مجاورت CO2 در دمای 35در جه سانتيگراد به مدت 48 ساعت
مك کانکی آگار: در دمای 35در جه سانتيگراد به مدت 48 ساعت
تیوگلیکولات در دمای 35 در جه به مدت یک هفته برای نمونه های تهاجمی از قبیل بیوپسی باز ریه

## Slide 96: نوع نمونه ساكشن یا نوک لوله تراشه
اگرچه نمونه مناسب در بيماران كه به آنها ونتيلاتور وصل شده است آسپيراسيون از لوله تراشه ميباشد ولي متاسفانه در بسياري از موارد نوك لوله ساكشن را جهت كشت به آزمايشگاه مي فرستند. در اينگونه موارد نيم ميلي ليتر سرم فيزيولوژي استريل را داخل منفذ نوك ساكشن ريخته و خوب مخلوط كنيد با استفاده از يك لوپ كالبيره شده از مايع برداشت كرده و در محيط بلاد آگار و مكانكي آگار كشت داده و پس از شمارش كلوني ها نتايج آنرا بصورت نيمه كمي ( light , Moderate ,Heavy growth ) گزارش كنيد

## Slide 97: رشد باکتریهای زیر را در خلط و آسپیراسیون از تراشه گزارش کنید
-استرپتوکوکوس پنومونیه
2-استا فیلوکوکوس اروئوس
3-هموفیلوس آنفلونزا
4-باسیل های گرم منفی
5-سودوموناس آئروژینوزا
6-اسینتوباکتر بومانی
-مورکسلا کاتارالیس
8-استرپتوکوکوس پیوژن

## Slide 98: نوع نمونه : آبسه ( آبسه عمقی )
ظرف انتقال نمونه : در محیط انتقال بیهوازی
آماده سازی بیمار : ضد عفونی کردن محل نمونه گیری با الکل 70% ویا سرم فیزیولوژی
دستورالعمل خاص: از دیواره آبسه آسپیره شود.
انتقال به آزمایشگاه: در کمتر از دوساعت .
نگهداری قبل از فرایند آزمايش : کمتر از 24 ساعت در دمای اتاق.
توضیح : در صورت وجود گرانول آنها را شسته ویک امولسیون تهیه کنید

## Slide 99: نوع نمونه : آبسه ( آبسه عمقی )
-برداشت از نمونه هاي بافتي و يا آسپيره كردن ، بهترين نمونه جهت جدا کردن ارگانيسم هاي ايجاد كننده عفونت هاي زخم هستند . نمونه هايي كه با روش جراحي جمع آوري شده باشند داراي ارزش بيشتري هستند ولی روشهای تهاجمی ممکن است برای بیمار خطر داشته باشد
داشته باشند. لذا بايد اينگونه نمونه ها را بطور مناسب جمع آوري كرد و آزمايشات مناسبي را بر روي اينگونه نمونه ها انجام داد.
2--آسپيره كردن از بافت هاي عمقي با نمونه برداري با سواب ارجحيت دارد.اگر مجبور به نمونه برداري با سواب باشيد دقت كنيد كه سواب كاملا با مايع بافتي خيس شده و از لبه های زخم گرفته شده باشد.
3-هرچه سريعتر ، اسمير تهيه شده را رنگ آميزي گرم كنيد و نتايج اوليه آنرا در سيستم كامپيوتري آزمايشگاه ثبت كنيد.

## Slide 100: رنگ آمیزی گرم زخم
الف: از رنگ آميزي گرم ميتوان جهت ارزيابي نتايج كشت استفاده كرد. نمونه هاي زخم باز كه از آنها نمونه مناسب برداشته شده است در رنگ آميزي گرم در اين نمونه ها اغلب PMNs ديده مي شود.در اين موارد تعداد نسبي WBC ، سلول هاي اپيتليال و وجود مورفوتايپ باكتري و قارچ را ثبت كنيد.توجه داشته باشيد در صورتيكه كيفيت نمونه خوب نباشد اغلب حاوي تعداد زيادي سلول هاي اپيتليال بوده و فاقد PMNs در رنگ آميزي گرم ميباشد.

## Slide 101: نمونه نمونه هاي آبسه و زخم را در محيط زير كشت دهيد
نمونه نمونه هاي آبسه و زخم را در محيط زير كشت دهيد
6-محیط های کشت بلاد آگار : در مجاورت CO2 در دمای 35در جه سانتیگراد تا 72 ساعت
7-شکلات آگار : در مجاورت CO2 در دمای 35در جه سانتیگراد تا 72 ساعت
8- مك کانکی آگار: در دمای 35در جه سانتیگراد به مدت 72 ساعت
9- محيط كشت بيهوازي : CNA در شرايط بيهوازي در دماي 35 درجه سانتيگراد تا 72 ساعت 10-محیط تایوگلیکولات : در دمای 35 درجه سانتیگراد بمدت 7 روز

## Slide 102: نمونه هاي آبسه و زخم
پليت ها را بعد از 48-24 ساعت قرائت كنيد.در صورت منفي بودن ، تا 72 ساعت ديگر انكوباسيون كنيد و پس از 72 ساعت اگر منفي شد آن را دور بريزيد ، ولي محيط THIO را تا 7 روز انكوباسيون كرده و آنرا هر روز از لحاظ رشد بررسي كنيد و قبل از اينكه آنرا دور بريزيد يك رنگ آميزي گرم از آن انجام دهید.
نمونه هاي آبسه ، زخم هاي عميق و نمونه هاي بافتي بايد در شرايط بيهوازي نيز كشت داده شوند.عفونت هاي ايجاد شده در اين نمونه اغلب مخلوط و جند میکروبی هستند.
1-نتايج رشد در روي محيط هاي بلاد آگار و مك كانكي آگار را گزارش كنيد
2-نتايج رنگ آميزي گرم را با نتايج كشت مطابقت دهيد
3-در صورت عدم رشد در پليت ها و شرايط بي هوازي No growth گزارش كنيد

## Slide 103: نتایج کشت زخم
-معمولا در کشت تا سه گونه ميكروارگانيسم اگر هر كدام از شرايط زير را داشته باشند را تعيين هويت ميكنيم.
الف: وجود PMNS در لام مستقيم
ب: نمونه از محل هاي استريل جمع آوري شده باشد.
ج: كيفيت نمونه مطلوب باشد( بعنوان مثال سلول هاي اپيتليال وجود نداشته باشد)
د: ارگانيسم در اسمير مستقيم مشاهده شده باشد.

## Slide 104
5-در مواردي كه نمونه بصورت غير تهاجمي جمع آوري شده باشد ، در صورت مشاهده موارد زير حداقل آزمايشات لازم را انجام دهيد.
الف:در اسمير مستقيم تعداد سلول هاي اپيتليال متوسط يا بيشتر باشد.
ب:در اسمير مستقيم شواهدي دال بر عفونت وجود نداشته باشد.
( بعنوان مثال WBC مشاهده نگردد) و يا علائم باليني دال بر وجود عفونت نباشد
ج: بيش از سه ارگانيسم در كشت رشد كرده باشد.

## Slide 105: عوامل ايجاد كننده عفونت هاي زخم
ميكروارگانيسم هاي مختلفي مي توانند ايجاد عفونت هاي زخم كنند كه مهمترين آن ها شامل استافيلوكوكوس اروئوس ، سودوموناس آئروژينوزا، ،انتروباكترياسه، باكتريهاي بيهوازي ازقبيل پپتوكوكوس،آكتينو مايسيس،گونه هاي كلستريديوم، پروپيونوباكتريوم آكنه ،باكتروئيدوس فراژيليس، فوزوباكتريوم ها مي باشند.در بعضي از موارد ميكرو ارگانيسم هاي غير معمول نيز از قبيل آئروموناس، باسيلوس آنتراسيس ،اريزوپيلوتريكس روزوپاتيه وباكترهاي منتقله ازطريق گاز گرفتن حيوانات (پاستورلاو كاپنوسايتو فاگا ) در ایجاد فونت هاي زخم نقش دارند. مخمرها نيز از قبيل كانديدا آلبیکانس نيز ايجاد عفونت هاي زخم مي كنند.

## Slide 106: کشت نمونه های چشم (ملتحمه )
ظرف انتقال نمونه : لوله در پیچ دار استریل ویا سواب در محیط انتقالی استوارت ویا Amies
آماده سازی بیمار : ندارد
دستورالعمل خاص : از سواب استریل مرطوب شده استفاده شود و نمونه از هر دو ملتحمه گرفته شود
انتقال به آزمایشگاه: کمتر از 2 ساعت در دمای اتاق
نگهداری قبل از فرایند آزمايش : کمتر از 24 ساعت در دمای اتاق
محیط کشت های اولیه: بلاد آگار ، شکلات آگار و مك کانکی آگار
آزمایش مستقیم : رنگ آمیزی گرم
توضیح : در عفونت های چشم کلامیدیا ، ویروس ها و قارچ ها را نیز باید در نظر داشت

## Slide 107: نوع نمونه : ( مایع ویتره )
ظرف انتقال نمونه : لوله در پیچ دار استریل
آماده سازی بیمار : چشم را جهت آسپیراسيون آماده کنید ( بی حس کردن )
دستورالعمل خاص : ندارد .
انتقال به آزمایشگاه: کمتر از 15 دقیقه در دمای اتاق
نگهداری قبل از فرایند آزمايش : کمتر از 24 ساعت در دمای اتاق. نمونه باید بلافاصله بعد از رسیدن به آزمایشگاه کشت داده شود.
محیط کشت های اولیه: بلاد آگار ، شکلات آگار و مك كانکی آگار و محیط کشت های بی هوازی
آزمایش مستقیم : رنگ آمیزی گرم و َآکریدین اورنج
توضیح : کشت از لحاظ قارچی نیز انجام شود.استفاده از مواد بیحس کننده ممکن برای بعضی از ارگانیسم ها مهارکننده باشد.

## Slide 108: : ( تراش قرنیه )
ظرف انتقال نمونه : در بالین بیمار در محیط BHI براث
آماده سازی بیمار : قطره بی حسی کننده توسط پزشک داخل چشم چکانده شود
دستورالعمل خاص : ندارد
انتقال به آزمایشگاه: کمتر از 15 دقیقه در دمای اتاق
نگهداری قبل از فرایند آزمايش : کمتر از 24 ساعت در دمای اتاق
محیط کشت های اولیه: BHI آگار با 10% خون گوسفندی شکلات آگار و سابرو دکستروز آگار حاوی آنتی بیوتیک
آزمایش مستقیم : رنگ آمیزی گرم و َآکریدین اورنج
توضیح : ساير عوامل از قبیل آکانتا موبا ، هرپس سیملکس ، سایر ویروس ها ، کلامیدیا تراکوماتیس
و قارچ ها را نیز باید در نظر گرفت.

## Slide 109: نمونه های مربوط به چشم را در محیط زیر کشت دهید:
بلاد آگار : در مجاورت CO2 در دمای 35در جه سانتیگراد به مدت 48 ساعت
شکلات آگار : در مجاورت CO2 در دمای 35در جه سانتیگراد به مدت 48 ساعت
مك کانکی آگار در دمای 35در جه سانتیگراد به مدت 48 ساع
محیطAgar GC یا محیط مارتین لویس اصلاح شده برای نوزادان در مجاورت CO2 در دمای 35در جه سانتیگراد به مدت 72 ساعت برای جدا سازی نیسریا گونوره آ
محیط قارچ ( سابرودکستروز آگار ) در دمای 30درجه سانتیگراد به مدت 48 ساعت
محیط قارچ ( انتخابی ) در دمای 30 در جه سانتیگراد به مدت 4 هفته ( اختیاری )

## Slide 110: تهیه اسمیر
از نمونه هاي گرفته شه دو ويا سه اسمیر براي رنگ آميزي گرم تهيه كنيد
لام ها را از لحاظ سلول هاي سوماتيك و ارگانيسم هاي داخل و خارج سلولي بررسي كنيد
وجود PMNs نشان دهنده عفونت باكتريال مي باشد.وجود سلول هاي مونونوكلئوز ممكن است نشان دهنده عفونت ويروسي باشد.

## Slide 111: گزارش نتایج
-هر نوع نتیجه مثبت نمونه هايي را که به طور تهاجمی جمع آوری شده اند را به پزشک اطلاع دهید-تمامی ارگانیسم هايی را که از نمونه های تهاجمی از قبیل مایع زجاجیه رشدکرده اند تعیین هویت کرده و آزمایش سنجش حساسیت را در مورد آنها انجام دهید.
2- تمامی میکرارگانیسم هايی را که در پلیت های اولیه رشد کرده ودر آزمایش مستقیم نیز مشاهده شداند دارای ارزش هستند آنها را تعیین هویت کرده و آزمایش سنجش حساسیت را برای آنها انجام دهید

## Slide 112: گزارش نتایج
-استافیلوکوک های کواگولاز منفی ، دیفتروئید ها ، پروپینوباکتریوم آکنه و استرپتوکوک های ویریدانس که در بیش از یک محيط کشت رشد یافته باشند دارای ارزش می باشند.
4- میکروارگانیسم های فلور طبیعی زمانیکه در یک محیط جامد ویا محیط مایع رشد کرده باشند ممکن است از لحاظ بالینی دارای ارزش باشند در اینگونه موراد علائم بالینی را باید در نظر گرفت

## Slide 113: پاتوژن های مهم چشم
کونژکتیویت
از مهمترین عوامل کونژکتیویت می توان کلامیدیا تراکوماتیس را نام برد اگر چه شیوع آن در مقایسه با گذشته کم شده است .از عوامل مهم کونژکتیویت در کودکان می توان هموفیلوس آنفلونزا استرپتوکوکوس پنمونیه ، استافیلوکوکوس اروئوس ،همو فیلوس ایجپتیوس و موراکسسلا کاتارالیس را نام برد.اگر چه باکتری های دیگری نیز مانند مایکو باکتریوم توبرکلوزیس،فرانسیسلا تولارنسیس ، تره پونما پالیدم ، یرسینیا انترکولیتیکا نیز می توانند ایجاد کونژکتویت نمایند . از عوامل دیگر کونژکتویت می توان قارچ ها را نام برد که اغلب به دنبال تروما ایجاد می شود. در بزرگسالان عوامل اصلی کونژکتویت ویروس ها می باشند.

## Slide 114: کراتیت
باکتریها عامل 90-65 % از موارد کراتیت می باشند.از عوامل اصلی کراتیت باکتريايي می توان استافیلوکوکوس اروئوس،استرپتوکوکوس پنمونیه وسودوموناس آئروژینوزا را نام برد. اگر چه باکتری های دیگر نیزاز قبیل نیسریا گنوره آ و هموفیلوس آنفلونزا نیز می توانند در ایجاد کراتیت نقش داشته باشند. از ویروس ها هرپس سیمپلکس ویروس در ایجاد کراتیت نقش مهمی را دارد. از تک یاخته های ایجاد کننده کراتیت می توان به گونه های آکانتا موبا اشاره کرد و از مهمترین قارچ های ایجاد کننده کراتیت می توان فوزاریوم را نام برد.

## Slide 115: اندوفتالمیت
مهمترین باکتری های عامل اندوفتالمیت شامل استافیلوکوکوس اروئوس ، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ،استرپتوکوکوس پنومونیه ، باسیلوس سرئوس ، کلبسیلا پنومونیه و سایر باسیل های گرم منفی ،نوکاردیا می باشند و از ویروس ها می توان هرپس سیمپلکس ویروس و واریسلا زوستر را نام برد. از قارچ ها کاندیدا آلبیکانس ،گونه های آسپرژيلوس و فوزاریوم را می توان نام برد .از انگل ها توکسو کارا . انکوسرکا ولولوس قابل ذکر هستند.

## Slide 116: نمونه گوش
نوع نمونه : کشت نمونه گوش داخلی
ظرف انتقال نمونه : ظرف استریل درب دار ویا محیط انتقالی بیهوازی
آماده سازی بیمار : ضد عفونی کردن کانال داخلی گوش با محلول ملایم صابون
دستورالعمل خاص : اگر پرده گوش پاره نشده باشد با سرنگ آسپیره شود ولی اگر پرده گوش پاره شده باشد از یک سواب جهت نمونه برداری استفاده کنید.
انتقال به آزمایشگاه: کمتر از 2 ساعت نگهداری قبل از فرایند آزمايش : 24 ساعت در دمای اتاق

## Slide 117: محیط کشت
محیط کشت های اولیه: بلاد آگار ، شکلات آگار و مك كانکی آگار . اگر بیمار قبلا آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد از محیط بی هوازی ویا تایوگلیکولات نیز استفاده شود
آزمایش مستقیم : رنگ آمیزی گرم
توضیح : در صورت نمونه گیری بروش Tympanocentesis از محیط کشت بیهوازی نیز استفاده شود

## Slide 118: نوع نمونه : گوش خارجی
ظرف انتقال نمونه : لوله در پیچ دار استریل ویا سواب در محیط انتقالی استوارت ویا Amies
آماده سازی بیمار : با استفاده از یک سواب استریل ، آشغال های گوش را تمیز کنید
دستورالعمل خاص : سواب را داخل کانال خارجی گوش بچرخانید
انتقال به آزمایشگاه: کمتر از دو ساعت در دمای اتاق
نگهداری قبل از فرایند آزمايش : 24 ساعت در دمای 4 درجه
محیط کشت های اولیه: بلاد آگار ، شکلات آگار و مك کانکی آگار و محیط برای قارچ
آزمایش مستقیم : رنگ آمیزی گرم

## Slide 119: كشت
نمونه را بشرح زیر کشت داده و انکوباسیون کنید
1-بلاد آگار: در مجاورت CO2 در دمای 35درجه سانتیگراد به مدت 48 ساعت
2- شکلات آگار : در مجاورت CO2 در دمای 35درجه سانتیگراد به مدت 48 ساعت
3- مك کانکی آگار : در دمای 35درجه سانتيگراد به مدت 48 ساعت
4- محیط قارچ ( سابرودکستروز آگار ) :در دمای 30 درجه سانتیگراد به مدت 48 ساعت
5-محیط قارچ ( انتخابی ) : در دمای 30درجه سانتیگراد به مدت 4 هفته ( اختیاری

## Slide 120: عوامل ایجاد کننده عفونت های گوش خارجی
مهمترين عوامل ايجاد عفونت هاي حاد گوش خارجي شامل استافيلو كوكوس اروئوس استرپتوكوكوس پيوژن پسودووناس آئروژينوزا و ساير باسيل هاي گرم منفي مي باشند ودر ايجاد عفونت هاي مزمن گوش خارجي باكتري هايي از قبيل پسودوموناس ائروژينوزا و باكترهاي بي هوازي دخيل هستند

## Slide 121: عوامل ایچاد کننده عفونت های گوش میانی
در كودكان كه عفونت هاي گوش مياني كه در آنها شايع مي باشند باكتري هايي از قبيل هموفيلوس آنفلونزا، استرپتوكوكوس پنومونيه ، استرپتوكوكوس پيوژن ، موركسلا كاتاراليس ، استافيلوكوكوس اروئوس ، باسيل هاي گرم منفي و باكترهاي بي هوازي نقش دارند وبعضي از ويروس ها نيز از قبيل ويروس سيشيسيال تنفسي ، كرونا ويروس ها رينو ويروس ها و آنفلونزا و قارچ هايي از قبيل مخمرها و آسپرژيلوس نيز ايجاد عفونت هاي گوش مياني مي كنند اوتيت هاي مزمن اغلب توسط فلور طبيعي از قبيل گونه هاي پروپينوم ، باكتروئيد فرژيليس ،گونه هاي پرووتلا ،فوزوباكتريوم نوكلئوتوم ايجاد عفونت هاي گوش مياني مي كنند. از باكتري هاي ديگر ايجاد كننده عفونت هاي مزمن گوش مياني مي توان استافيلوكوكوس اروئوس پسودوموناس آئروژينوزا ، گونه هاي پروتئوس را نام برد.

## Slide 122: منابع
-ولی زاده بابک و سایر همکاران : راهنمای آزمایشگاهی تشخیص عفونت های بیمارستانی .وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی –مرکز مدریت بیماریها و آزمایشگاه مرجع سلامت انتشارات صدرا چاپ اول 386
2-رقیه صبوریان دستورالعمل نمونه گیری ، انتقال و کشت نمونه مدفوع جهت جدا سازی و تشخیص باکتریهای سالمونلا و شیگلا. آزمایشگاه مرجع سلامت ،وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی خرداد 1389
3-راهنمای رنگ آمیزی گرم ( دستورالعمل M-12 (–بخش میکروب شناسی آزمایشگاه مرجع سلامت – وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی تابستان 1396
1-Garcia, L.S. and Isenberg, H.D. (2010) Clinical Microbiology ProceduresHandbook. Third Edition, ASM Press, Washington DC.
2-Connie Mahon, Donald Lehman et al. Textbook of Diagnostic Microbiology. 6th Edition .2016
3-Standard Operating Procedures Bacteriology Antimicrobial Resistance Surveillance and Research Network.2nd Edition 2019. Indian Council of Medical Research New Delhi, India
4-Patricia Tille. Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology, 15th Edition.2022
5-Amy L. Leber. Clinical Microbiology Procedures Handbook.4th Edition
6-. Specimen Management in Clinical Microbiology, J. Michael Miller, Ph.D. ABMM, MicrobiologyTechnical Services, Dunwoody, Georgie, 1996, pg. 57-65.
7- Chan, WW (ed). 2016. Urine Cultures: Aerobic Bacteriology. Section 3.12.1-3.12.15. In Leber, A.L. (ed). Clinical Microbiology Procedures Handbook, 4th ed, vol 1. ASM Press, Washington, DC.
8- Manual of Clinical Microbiology, Jorgensen, et al. 11th Edition, ASM Press, Washington, D.C., 2015.
9- Laboratory Diagnosis of Urinary Tract Infections, Cumitech 2C, Yvette McCarter, et al. ASM Press,Washington, D.C., 2009

## Slide 123: تشکر از توجه شما